## Slide 1: 承载网故障诊断——工作进度
汇报人：朱焕星

## Slide 2: 工作目标
设备关联性分析：对不同设备的告警进行频繁项分析，根据设备之间是否经常同时告警判断设备之间是否有关联
寻找重点设备的易故障端口
高频故障原因分析

## Slide 3: 工作总结
工作总结（12.12-12.18）
  梳理告警历史信息表格各字段含义，熟悉文档
  分析表格数据
  学习频繁项集相关概念
工作总结（12.19-12.25）
  阳了+返乡
工作总结（12.26-12.27）
  设备关联性分析基本代码

## Slide 4: 数据分析
重要字段
  clogid 日志id
  calarmcode 告警代码
  coccuructtime 设备告警发生时间
  ccleaructime 设备告警清除时间
  cneid 影响网元id（应该就是设备ID）
  clocationinfo 定位信息（这一字段也包括线路端口相关信息）（定位设备具体位置与端口，**等同于设备ID+设备端口**）
  clineport 线路端口（这一字段同时也位于上一字段末尾）
  cneid + clineport = clocationinfo

## Slide 5: 数据分析
无效数据
  对clogid逆序排列，发现有部分数据格式错误（解决办法：删除该部分数据）

## Slide 6: 设备关联性分析
字段clocationinfo 定位到设备的某个端口
对该字段生成关联性分析，一个值代表一个测点
关联规则
  提升度、支持度、置信度
    提升度：当测点A发生故障时测点B发生故障的概率与测点B发生故障的概率比，反映了测点A与测点B间的相关性 Lift(X→Y) = P(Y|X) / P(Y)
      提升度>1 : 表示相关，值越大表示相关性越高
      提升度=1 : 表示不相关
      提升度<1 : 表示负相关
    支持度：表示测点A和测点B同时发生故障的概率 Support(X→Y) = P(X,Y) / P(I)
    置信度：表示当测点A发生故障时故障B发生的概率 Confidence(X→Y) = P(Y|X)
  通过提升度筛查不相关的测点，再通过设置支持度和置信度来判断两个测点间是否相关联

## Slide 7: 设备关联性分析
两测点关联
问题：
连续的分钟级数据其实表示同一告警（解决办法：分钟级数据内部清理）
少数告警属于偶然事件（解决办法：删除只发生了一次告警的测点）
1076-3-赣州章贡区水南-东环-OTM1:1TL4_10波宁都方向[65]:OCH-1/OCH-1/ODU4-1
1076-4-赣州章贡区水南-东环-OTM2:8TN1-宁都[51]:背板口-L_PORT8/ODU0-1

## Slide 8: 设备关联性分析
分钟级数据内部清理：清理掉中由同一告警（calarmcode相同）引起的、时间上连续的告警数据
1076-3-赣州章贡区水南-东环-OTM1:1TL4_10波宁都方向[65]:OCH-1/OCH-1/ODU4-1
1076-3-赣州章贡区水南-东环-OTM1:1TL4_10波宁都方向[65]:OCH-1/OCH-1/ODU4-1

## Slide 9: 设备关联性分析
结果展示：

## Slide 10: 工作总结
工作总结（12.30-1.1）
  寻找重点设备的易故障端口
  根据neid统计设备告警次数
  统计重点设备各端口告警次数

## Slide 11: 统计设备告警次数
(仅表t_alarmloghist_1_1):共200个设备中告警次数大于500的设备

## Slide 12: 统计重点设备端口告警次数
cneid:13173073,设备各端口告警次数如图
可以看出端口“OAD4_F1K[01]:EINOUT/OTS-1/OMS-1”为该设备告警的主要原因

## Slide 13: 工作总结
工作总结（1.9-1.11）
  查看网络拓扑图
  整理各表格式异常的数据

## Slide 14: 工作总结
工作总结（2.9-2.15）
  对目前挖掘出的频繁项结果根据设备ID和对应端口打标签
  定位信息+设备ID+对应端口，在竣工资料PPT中的蓝图里已经足以定位到具体机架中的具体位置了

## Slide 15: 工作总结
  按关键字检索定位信息中包含“上饶”的数据，单独进行频繁项分析。最后生成的频繁项结果中，若在同一个集合中发现两个地名，说明可能两地有设备是关联起来的

## Slide 16: 工作总结

## Slide 17: 工作总结
  上饶县分析结果：
  两个分支没有连通，可能是部分地名在原表中无数据导致。
  连接关系上看，大部分地区还是能连通的，但许多连接横跨一地或者两地，说明关联效果并不是非常准确，究其原因，可能是频繁项挖掘算法需要改进，目前的算法是在“2-频繁项集”基础上使用并查集连通生成所有频繁项集，但逻辑上更有效的办法是根据“2-频繁项集”生成“3-频繁项集”，接着生成“4-频繁项集“......直到所有频繁项集都生成结束
  参考算法：频繁模式挖掘算法，包括Apriori、Fp-growth算法

## Slide 18: 工作总结
  关于告警传播关系分析，整理的思路如下：
  目标：给定一个告警序列(a,b,c)，给出在当前序列已发生的情况下，告警d发生的概率
  步骤：
  （1）对所有数据的告警时间进行排序，将时间间隔在一定阈值内的告警数据归到同一个告警序列中，生成告警序列数据库
  例如，告警a发生时间是0:00，告警b发生时间是0:03,告警c发生时间是0:10,间隔阈值是5分钟，则生成的告警序列有两个:<a,b>,<c>
  （2）在生成所有告警序列之后，采用频繁序列挖掘算法（例如,GSP、PrefixSpan），找出支持度大于设定值的频繁序列
  （3）P(a,b,c - > d) = P(a,b,c,d)/P(a,b,c)

## Slide 19: 工作总结
  PS：
  在频繁模式挖掘和频繁序列挖掘方面，scikit-learn中没有关联算法的类库，但是Spark MLlib有。
  FP Tree算法对应的类是pyspark.mllib.fpm.FPGrowth，从Spark1.4开始才有。PrefixSpan算法对应的类是pyspark.mllib.fpm.PrefixSpan，从Spark1.6开始才有。
  需要安装Hadoop和Spark（版本不小于1.6）
  参考链接：
  https://www.cnblogs.com/pinard/p/6340162.html
  https://spark.apache.org/docs/3.3.1/mllib-frequent-pattern-mining.html

## Slide 20: 工作总结
工作总结（3.3-）
  找了个数据挖掘库，换方法来绕开专利

## Slide 21: 工作总结
工作总结（3.3-）
  频繁项挖掘测试(Apriori)

## Slide 22: 工作总结
工作总结（3.3-）
  对照原表查找两地告警数据，发现告警时间大部分重合，符合预期效果

## Slide 23: 工作总结
工作总结（3.3-）
  关联规则挖掘测试
  测点272告警的同时，测点161有0.56的概率也会告警，两者同时告警的情况出现了35次

## Slide 24: 工作总结
工作总结（3.3-）
  频繁序列挖掘测试(SPAM)
  不同告警序列之间时间间隔超过1分钟
  测点89告警之后，1分钟内测点90告警，这样的情况出现了78次

## Slide 25: 工作总结
工作总结（3.3-）
  序列规则挖掘测试
  测点90，93先后发生告警的情况下，89告警的概率是0.625，这样的情况一共发生了10次。其中的时间间隔不能超过5分钟